## Slide 1
الكهرباء التيارية
الفصل السابع
فيزيـــــــــاء 3
الصف الثالث ثانوي
إعداد مشرفة العلوم
منــــال عـــون

## Slide 2
تجربة استهلالية
والشروط الواجب توافرها لإضاءة المصباح :
بتوصيل سلك وبطارية ومصباح سيضاء المصباح
وهذا يعني أن التيار الكهربائي يتدفق في الدائرة
(1) وجود تيار متدفق (البطارية) .
(2) دائرة مغلقة (أسلاك التوصيل) .
(3) أجهزة كهربائية (المصباح) .

## Slide 3
لا يستغنى عن الطاقة الكهربائية في حياتنا اليومية لأن تحويلها إلى أشكال أخرى سهل ..
تعلم أن للماء المتدفق من أعلى شلال طاقة وضع وطاقة حركية ، ورغم توافر كمية كبيرة من طاقتي الوضع والحركة الطبيعيتين في بعض المصادر الطبيعية كما في الشلالات وموجات البحر مثلاً ، وبسبب بعدها عن مناطق السكن والمصانع فنضطر إلى نقلها بكفاءة .

## Slide 4
الطاقـة الكهربائية
وتتم عملية النقل هذه عادة عند فروق جهد كبيرة عبر أسلاك نقل القدرة
هي الوسيلة الأمثل لنقل كميات كبيرة من الطاقة مسافات كبيرة دون ضياع كمية كبيرة منها

## Slide 5
يسمى تدفق الجسيمات المشحونة التيار الكهربائي. ويسمى تدفق الشحنات الموجبة التيار الاصطلاحي. ويتوقف التدفق عندما يصبح فرق الجهد بين A و B و C صفراً .
توليد التيار الكهربائى

## Slide 6
التيــار الاصطلاحــي
(-)
(+)
- - - - - - - -
+ + + + + + +
التيار الفعلي
التيار الاصطلاحي
التيار الاصطلاحي هو الاتجاه المعتمد في الدوائر الكهربائية

## Slide 8
المضخة (مصدر الجهد) تعمل على زيادة طاقة الوضع الكهربائي للشحنات
وتحتاج إلى مصدر طاقة خارجة حتى تعمل . مثل :
(1) الخلية الفولتية أو الخلية الجافة (البطارية الجافة) :
تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية
(2) الخلية الفولتية الضوئية (الخلية الشمسية) :
تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية
(3) مولد كهربائي (بوساطة دولاب) :
تحويل الطاقة الحركية للمياه إلى طاقة كهربائية بوساطة المولد
مضخـــة الشحنـــات

## Slide 9: الدوائر الكهربائية
تسمى أي حلقة مغلقة أو مسار موصل يسمح بتدفق الشحنات الكهربائية الدائرة الكهربائية. وتحتوي الدائرة على مضخة للشحنات، تعمل على زيادة طاقة الوضع الكهربائية للشحنات المتدفقة من A إلى B .

## Slide 10
تحويل الطاقة الكهربائية
تتحول طاقة الوضع التي تفقدها الشحنات المتحركة إلى أشكال أخرى للطاقة . مثل :
(1) المحـرك : كهربائي - حركي
(2) المصباح : كهربائي - ضوئي
(3) المدفـأة : كهربائي - حراري

## Slide 12
حفــظ
الشحنــة
الشحنات لا تفنى ولا تستحدث، ولكن يمكن فصلها؛ لذا فإن الكمية الكلية للشحنة -عدد الإلكترونات السالبة والأيونات الموجبة - في الدائرة لا تتغير..

## Slide 13
القدرة (P) :
المعـــــدل
المعدل الزمني لتحول الطاقة
وتقاس بوحدة الواط (W)
التيار الكهربائي (I) :
المعدل الزمني لتدفق الشحنة الكهربائية q/t
بوحدة الأمبير (A)
معدل تدفق الشحنة ومعدل تحول الطاقة

## Slide 14
P = E/t
قوانيـــــن
Ee = qv
q = It
P = IV
القدرة الكهربائية
(W)
الطاقة الكهربائية
(J)
الشحنة الكهربائية
(C)
التيار الكهربائي(A)
فرق الجهد الكهربائي
(V)
زمن تدفق التيار
الكهربائي (S)

## Slide 15
المقاومة الكهربائية وقانون أوم
هي الخاصية التي تحدد مقدار التيار الذي سيمر
المقاومــــــة
وتعرف بأنها نسبة فرق الجهد الكهربائي (V) إلى التيار الكهربائي (I)
وتقاس بوحدة الأوم (Ω)
والجهاز المستخدم هو (أميتر)

## Slide 16
R = ___
قانـــون أوم
V
I
المقاومة الكهربائية
(Ω)
شدة التيار
(ِA)
فرق الجهد
(V)

## Slide 18
العوامل المؤثرة في تغير المقاومة
(1) الطــــول : طردية
(2) مساحة المقطع العرضي : عكسية
(3) درجة الحرارة: طردية
(4) نوع المادة : حسب نوع المادة

## Slide 19
النسبة بين فرق الجهد بين طرفي موصل وشدة التيار المار ثابتة للموصل الواحد .
استخدامات المقاومة
تحقق معظم الموصلات الفلزية قانون أوم ، ضمن حدود معينة لفروق الجهد .
بعض الأجهزة لا تحقق قانون أوم مثل المصباح والمذياع (الترانزستورات – الصمامات الثنائية (الدايودات)).

## Slide 20
* مقاومة الأسلاك المستخدمة في توصيل الأجهزة الكهربائية قليلة
* الأداة المصممة ليكون لها مقاومة معينة هي المقاومة الكهربائية
الأســــــلاك
* تصنع المقاومات من (الجرافيت – أشباه الموصلات – أسلاك طويلة ورفيعة)

## Slide 21
يمكن التحكم في شدة التيار الكهربائي (I) عن طريق تغير (V) أو (R) أو كليهما .
التحكم في شدة التيار
وتستخدم المقاومات عادة للتحكم في التيار المار في الدائرة الكهربائية أو أجزاء منها.

## Slide 22
(1) مقاومة ثابتــة .
أنـــواع المقاومــــات

## Slide 23
أنـــواع المقاومــــات
(2) مقاومة متغيرة .

## Slide 24
التلفــــــاز
أمثلة على استخدام المقاومة المتغيرة
(1) التحكم في الصوت .
(2) درجة سطوع الصورة وتباينها .
(3) درجة تباين الألوان .

## Slide 25
جســـم الإنســـان
(1) 1 mA : صدمة كهربائية خفيفة .
(2) 15 mA : فقدان السيطرة على العضلات .
(3) 100 mA : المــوت ..
جسم الإنسان يوصف بأنه مقاوماً متغيراً حيث تكون مقاومة الجلد الجاف كبيرة وإذا أصبح الجلد رطباً فستكون مقامته أقل .

## Slide 26
تمثيل الدوائر الكهربائية
يمكن وصف دائرة كهربائية بسيطة بالكلمات، كما يمكن أيضا تصويرها فوتوجرافيا أو بالرسم الفني لأجزائها. وترسم الدوائر الكهربائية غالبا باستخدام رموز معينة لأجزاء الدائرة، ومثل هذا الرسم يسمى الرسم التخطيطي للدائرة.

## Slide 27
إن الشحنة الكهربائية تتدفق خارجة من القطب الموجب للبطارية
التيــار الاصطلاحي

## Slide 28
التوصيل في الدائرة
I
I1
I2
I3
I
V
V
V
V
V
(1) التوصيل على التوازي (الفولتمتر) : الجهد متساوٍ والتيار يجمع

## Slide 29
التوصيل في الدائرة
I
V
I
I
I
V1
V2
V3
V
V
(2) التوصيل على التوالي (الأميتر) : التيار متساوٍ والجهد يجمع .

## Slide 32
يمكن استخدام الطاقة التي تدخل دائرة كهربائية بطرائق مختلفة؛ فالمحرك الكهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية (حركية ووضع)، ويحول المصباح الطاقة الكهربائية إلى ضوء. ولا تتحول جميع الطاقة الكهربائية الواصلة إلى المحرك أو المصباح إلى شكل مفيد للطاقة؛ فالمصابيح الكهربائية، وبخاصة المتوهجة منها، تسخن، كما ترتفع غالبا درجة حرارة المحركات إلى درجة يتعذَّر معها لمسها، وفي كلتا الحالتين يتحول جزء من الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. ستتفحص الآن بعض الأدوات التي صمِّمت لتحول أكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية .
تحولات الطاقة في الدوائر الكهربائية

## Slide 33
تسخين مقـــاوم
عند مرور تيار كهربائي في مقاوم فإنه يسخن؛ وذلك بسبب تصادم الإلكترونات مع ذرات المقاوم؛ حيث تعمل هذه التصادمات على زيادة الطاقة الحركية للذرات، ونتيجة لذلك ترتفع درجة حرارة المقاوم. مثل (المدفأة – مجفف الشعر – المكواة الكهربائية)

## Slide 34
هي المعدل الذي تتحول وفقه الطاقة من شكل إلى آخر
القــــــدرة (P)
P = I2R
P = V2/R

## Slide 35
الطاقــة الحراريـــة
تساوي القدرة المستنفدة مضروبة في الزمن، كما أنها تساوي مربع التيار مضروبا في المقاومة والزمن، وتساوي مربع الجهد مقسوما على المقاومة، ومضروبا في الزمن .
Ee = Pt
Ee = I2Rt
Ee = (V2/R)t

## Slide 36
أي مادة مقاومتها صفر ، حيث لا يوجد تقييد للتيار في تلك المواد ، لذا ليس هناك فرق في الجهد (V) خلالها .
لأن الاستفادة من هذه الظاهرة تتطلب حتى الآن وجوب بقاء درجة حرارة جميع هذه المواد أقل من (100o K) . مثل :
الموصلات فائقة التوصيل
1) صناعة المغانط المستخدمة في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) .
(2) السنكروترون (مسرع الجسيمات)

## Slide 37
نقل الطاقة الكهربائية
إن المنشآت الكهرومائية، كالسد العالي في مصر ومحطات التوليد الكهربائية في كافة الدول قادرة على إنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية. حيث تنقل هذه الطاقة غالبا إلى مسافات كبيرة حتى تصل إلى المنازل والمصانع .

## Slide 38
ويمكن تقليل هذا الفقد إلى أقل كمية ممكنة بتقليل المقاومة :
(1) أسلاك ذات موصلية كبيرة وقطر كبير (باهظة الثمن وثقيلة) .
(2) جعل مقدار التيار المار فيها قليلاً ، ويمكن تقليل التيار دون تقليل القدرة من خلال رفع الجهد .
* لجميع أسلاك التوصيل مقاومة ، إلا أن مقاومتها صغيرة.
* يتم تحويل كل هذه القدرة إلى طاقة حرارية لذا فإنها تبدد أو تفقد .

## Slide 39
إن كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في جهاز تساوي معدل استهلاكه للطاقة، بوحدة جول لكل ثانية (W) مضروبة في زمن تشغيل الجهاز بوحدة ثانية
الكيلو واط . ساعة (kWh)
Pr = P t Rr
قيمة الاستهلاك بالريال
(SR)
القدرة
(kW)
زمن الاستهلاك
(t)
قيمة الاستهلاك للـkWh
(SR)
تقيس شركات الكهرباء استهلاك الطاقة بوحدة تساوي عددا كبيرا من الجولات، وتسمى هذه الوحدة كيلوواط.ساعة . والكيلوواط.ساعة يساوي قدرة مقدارها 1000Watt .