الفصل الدراسي الثاني  ( المنهج المطور )

| اليوم : .... |  | التاريخ : ... / ..... / .....14 هـ |
| --- | --- | --- |
| الفصل السابع : الكهرومغناطيسية |  | اسم التجربة : عمل نموذج لمطياف الكتلة |

|  | ماذا يحدث للجسيمات المشحونة عند حركتها داخل مجال مغناطيسي .؟ |
| --- | --- |
|  | رقم الصفحة (14 ) |
|  | أن تلاحظ الطالبة كيف يعتمد نصف قطر المسار المنحني على سرعة الجسيم . |
|  | 15 دقيقة |
|  | كرة صلصال - مسطرة طولها 15 cm -كرة فولاذية قطرها 6mm -مغناطيس قوي |

| خطوات العمل | الملاحظة | الاستنتاج |
| --- | --- | --- |
| 1- هيىء مستوى مائلاَ بوضع كرة من الصلصال تحت أحد طرفي مسطرة فيها أخدود .ثم ضعي كرة فلزية قطرها 6mm في منتصف المنحدر واتركيها . 2- لاحظي الكرة في أثناء تدحرجها إلى أسفل المنحدر وعلى طول سطح الطاولة . 3- توقعي ماذا يحدث لمسار الكرة إذا تركت لتتدحرج من ارتفاعات مختلفة على المنحدر .اختبري توقعاتك 4- كرري الخطوة 2و3 عند وضع مغناطيس قوي بالقرب من المسار الذي تسلكه الكرة على سطح الطاولة . اجعلي المغناطيس قريباَ من المسار بحيث تنحرف الكرة في مسار منحنٍ على ألا تصطدم بالمغناطيس . 5- وضحي ما إذا كانت النتائج الملاحظة تتفق مع الملاحظات الخاصة بالجسيمات المشحونة عند حركتها داخل المجال المغناطيسي . | .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................... ................................................... .................................................. .................................................. | .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. |

| اسم المجموعة |  | لقد اكتسبتِ بعد نهاية هذا النشاط المهارات العملية التالية : |
| --- | --- | --- |
|  | المهارات | تدون ملاحظتها على حركة كرة فلزية على مستوى مائل وعلى سطح الطاولة | تقرب مغناطيس من مسار الكرة على سطح الطاولة (بحيث تنحرف الكرة ولا تصطدم بالمغناطيس) | تكتب توقعها اثر ارتفاع المستوى المائل او انخفاضه على مسار الكرة | تختبر توقعاتها عمليا وتدون نتائجها (تحدد العلاقة بين سرعة الكرة و نصف قطر المسار ) | تقارن النتائج مع ما يحدث للجسيمات المشحونة عند حركتها في مجال مغناطيسي مع نتائج ملاحظاتها |
|  | الدرجة | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

| اليوم : .... |  | التاريخ : ... / ..... / .....14 هـ |
| --- | --- | --- |
| الفصل الثامن : نظرية الكم |  | اسم التجربة : السطوع في الظلام |

|  | لماذا يتوهج محلول الفلوروسين ؟ |
| --- | --- |
|  | رقم الصفحة (38 ) |
|  | أن تلاحظ الطالبة تأثير ات الأطوال الموجية المختلفة للضوء على الفلورسين . |
|  | 15 دقيقة |
|  | مخبار مدرج سعته 200m , 90ml ماء , 1g فلوروسين , مصباح كهربائي وماض , مرشحات ضوئية ( حمراء , خضراء , زرقاء ) |

| خطوات العمل | الملاحظة | الاستنتاج |
| --- | --- | --- |
| 1- أسدلي الستائر و أ طفئ المصابيح في الغرفة ثم سلطي ضوء مصباح يدوي على إناء مختبري يحتوي مادة الفلوروسين . ضعي الآن مرشح ضوء أحمر على المصباح اليدوي لكي يسقط ضوء أحمر فقط على الإناء .صفي النتائج .. 2- توقعي كيف تتأثر النتائج عند استعمال مرشح ضوء أخضر بدلآَ من المرشح الأحمر ..اختبري توقعاتك .. 3- فسري النتائج . 4- توقعي ما إذا كان الفلوروسين سيتوهج عند استعمال مرشح ضوء أزرق مع ذكر تفسير لتوقعك .. 4- اختبري توقعاتك . 5- اكتبي تفسيراً مختصراً تخلصي و توضحي فيه مشاهداتك . | ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... | .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. |

| اسم المجموعة |  | لقد اكتسبتِ بعد نهاية هذا النشاط المهارات العملية التالية : |
| --- | --- | --- |
|  | المهارات | تصف ما يحدث لمادة الفلورسين عند تسليط ضوء أحمر عليها | تصف ما يحدث لمادة الفلورسين عند تسليط ضوء أخضر عليها | تتوقع ما يحدث لمادة الفلورسين عند تسليط ضوء أزرق عليها | تختبر توقعها عملياً |
|  | الدرجة | 1 | 1 | 1 | 2 |

| اليوم : .... |  | التاريخ : ... / ..... / .....14 هـ |
| --- | --- | --- |
| الفصل التاسع : الذرة |  | اسم التجربة : طيف الضوء اللامع ( الساطع ) |

|  | فسري سبب اختلاف الأطياف الذرية المنبعث من أنابيب تفريغ لغازات مختلفة .. |
| --- | --- |
|  | رقم الصفحة (71 ) |
|  | يجب حمل أنابيب تفريغ الغاز بحذر شديد فهي قابلة للكسر - ولا تلمس أي فلز معرض للإضاءة في أثناء تشغيل مصدر القدرة لأن فرق الجهد المستخدم خطر . |
|  | أن تلاحظ الطالبة طيف الضوء اللامع المميز المنبعث من أنابيب تفريغ لغازات مختلفة |
|  | 15 دقيقة |
|  | أنابيب تفريغ غاز - مصدر طاقة لتفريغ الغاز - مجموعة من محزوزات الحيود |

| خطوات العمل | الملاحظة | الاستنتاج |
| --- | --- | --- |
| 1- شغلي مصدر القدرة المتصل مع أنبوب تفريغ الغاز بحيث يضيء الغاز ثم أطفئ أنوار الغرفة . 2- صفي اللون الذي تلاحظه .. 3- لاحظي أنبوب غاز التفريغ من خلال محزوز الحيود . 4- اختبري نتائج مشاهدة أنبوب غاز التفريغ من خلال محزوز الحيود . 5- توقعي ما إذا كان الطيف الملاحظ سيتغير عندما تتم مشاهدة أنبوب غاز التفريغ من خلال محزوز الحيود . أختبري توقعاتك !! 6- فسري سبب وجود اختلاف بين الطيفين . | ................................................ ................................................ ............................................... ................................................ ............................................... ............................................... ................................................ ............................................... ............................................... | ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... |

| اسم المجموعة |  | لقد اكتسبتِ بعد نهاية هذا النشاط المهارات العملية التالية : |
| --- | --- | --- |
|  | المهارات | تصف اللون الذي تلاحظه عند إضاءة انبوب تفريغ الغاز | تكتب وصفا لما تشاهده عند النظر الى انبوب تفريغ الغاز من خلال محزوز الحيود | تكتب توقعا عن تغير الطيف المشاهد عبر محزوز الحيود لأنابيب تفريغ اخرى | تختبر توقعاتها عملياً |
|  | الدرجة | 1 | 2 | 1 | 2 |

| اليوم : .... |  | التاريخ : ... / ..... / .....14 هـ |
| --- | --- | --- |
| الفصل العاشر : إلكترونيات الحالة الصلبة |  | اسم التجربة : الضوء الأحمر |

|  | صفي كيف يعمل الدايود على جعل التيار الكهربائي يسري في اتجاه واحد فقط .. |
| --- | --- |
|  | رقم الصفحة (112 ) |
|  | أن تكتشف الخاصية الكهربائية للدايود . |
|  | 15 دقيقة |
|  | مصدر قدرة مستمر قابل للضبط من 0V حتى 12V - دايود مشع للضوء الأحمر - أسلاك توصيل - مقاومة مقدارها 470 |

| خطوات العمل | الملاحظة | الاستنتاج |
| --- | --- | --- |
| 1- ركبي دائرة كهربائية مكونة من مصدر قدرة مستمر , مقاومة , دايود مشع للضوء الأحمر متصلة معاَ على التوالي . . 2- صلي السلك القصير الخاص بالدايود الباعث للضوء مع القطب السالب لمصدر القدرة الموصول بمقبس GFCL المحمي . ثم صلي السلك الآخر للدايود بالمقاومة ثم صلي الطرف الآخر للمقاومة مع القطب الموجب لمصدر القدرة ثم زيدي الجهد بالتدريج حتى يبدأ الدايود المشع للضوء بالتوهج . 3- لاحظي قراءة الجهد على مصدر القدرة . 4- ضعي فرضية حول ما يحدث إذا عكست اتجاه التيار . 5- جربي عن طريق عكس التوصيلات مع البطارية . 6- وضحي ملاحظاتك بدلالة خصائص الدايود المشع للضوء . | فرق الجهد توهج الدايود .................................... .................................... ..................................... ..................................... .................................... | ......................................... ...................................... ..................................... .................................... .................................... ..................................... ..................................... .................................... .................................... .................................... .................................... |

| اسم المجموعة |  | لقد اكتسبتِ بعد نهاية هذا النشاط المهارات العملية التالية : |
| --- | --- | --- |
|  | المهارات | توصيل الدائرة الكهربائية على التوالي بشكل صحيح | تسجيل قراءة الجهد الذي يبدأ عنده الدايود المشع بالتوهج | تكوين فرضية لما سيحدث عند عكس اتجاه التيار | تجريب الفرضية عمليا | تكتب ملاحظاتها عن خصائص الدايود المشع للضوء |
|  | الدرجة | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |

| اليوم : .... |  | التاريخ : ... / ..... / .....14 هـ |
| --- | --- | --- |
| الفصل الحادي عشر : الفيزياء النووية |  | اسم التجربة : نمذجة الاضمحلال الإشعاعي |

|  | استنتجي علاقة عدد الأنوية المنحلة مع عمر النصف .. |
| --- | --- |
|  | رقم الصفحة ( 139 ) |
|  | بناء نموذج الانحلال الإشعاعي . |
|  | 15 دقيقة |
|  | 50 قطعة نقدية( لتمثيل 50 ذرة نظير مشع ) - كأس كبيرة |

| خطوات العمل | الملاحظة | الاستنتاج |
| --- | --- | --- |
| 1- دوني 50 شعاراَ في البداية . 2- ضعي القطع النقدية في كأس كبير ثم رجي الكأس وأفرغيها من القطع . ارفعي القطع النقدية التي وجه الكتابة فيها إلى أعلى وضعيها جانباَ وعدي عدد القطع الباقية . 3- أعيدي الخطوة 2 باستخدام القطع النقدية التي كان وجهها العلوي شعاراً في الرمية الخيرة بحيث تمثل كل رمية عمر نصف واحد . 4- مثلي بيانياَ عدد القطع النقدية في دالة رياضية مع عدد أعمار النصف . 5- اجمعي النتائج من زميلاتك واستخدمي المجاميع لعمل تمثيل بياني جديد . 6- قارني هذا الرسم البياني مع الرسوم البيانية المفردة أيها أكثر تطابقاَ مع الرسم البياني النظري | ................................... .................................... .................................... ..................................... ..................................... .................................... .................................... .................................... .................................... | ................................... .................................... .................................... ..................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... |

| اسم المجموعة |  | لقد اكتسبتِ بعد نهاية هذا النشاط المهارات العملية التالية : |
| --- | --- | --- |
|  | المهارات | تضع القطع النقدية في كاس وترجها وترميها ثم ترفع القطع التي وجة الكتابة فيها الى اعلى وتعد وتدون الباقي | تكرر الخطوة السابقة على القطع التي وجهها العلوي شعاراَ (كل رمية تمثل عمر نصف واحد ) | تمثل بيانيا عدد القطع النقدية مع عدد اعمار النصف (عدد الرميات) | تستنتج نوع الدالة الرياضية التي تربط عدد القطع النقدية بعدد اعمار النصف من الرسم البياني | تقارن رسم المجموعة برسومات بقية المجموعات | تقارن الرسم البياني المفردة مع الرسم البياني في الشكل ( 4-11) |
|  | الدرجة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Text boxes

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم

الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات/بمحافظة جدة

مكتب التربية والتعليم بوسط جدة

إعداد المعلمتين :

أ/ فريدة هادي بن محفوظ     المدرسة / منارات جدة

أ/ عديله على عبد الباقي      المدرسة / الثانوية /100

بإشراف

مشرفات الفيزياء مكتب التربية والتعليم بوسط جدة

اسم الطالبة :                               الفصل :

اسم الطالبة :                               الفصل :

1

1

2

3

س1: إذا اختبرت عينة من غاز النيون المتأين في هذا المطياف فما اتجاه المجال المغناطيسي اللازم لجعل الأيونات تنحرف بشكل نصف دائري في اتجاه عقارب الساعة .؟

........................................................................................................................................................................................................

س2: اذكري بعض التطبيقات العملية لمطياف الكتلة ..

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

4

5

س1 : هناك أنواع معينة من أفلام الأبيض والأسود ليست حساسة للضوء الأحمر  فإنه يمكن تحميضها في غرفة مظلمة مضاءة بضوء أحمر . فسري ذلك بناءَ على نظرية الفوتون للضوء ..

.........................................................................................................

س2: هل درجة حرارة الجمرة البيضاء الساخنة أقل من الجمرة الحمراء الساخنة  ؟

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.

6

7

س1: فيم  تختلف أطياف الانبعاث الذرية للمواد الصلبة المتوهجة والغازات , وفيم تتشابه ؟

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

س2:فسري لماذا تختلف الأطياف الخطية الناتجة عن أنابيب التفريغ لغاز الهيدروجين عن تلك الأطياف الناتجة عن أنابيب التفريغ لغاز الهيليوم ..

...............................................................................................

8

9

س1: في الدايود المشع للضوء ما الطرف الذي يجب أن يوصل مع الطرف p  لجعل الدايود  يضيء؟

..............................................................................................................................................................................................................

س2: هل يمكن أن تستبدل ترانزستور npn بدايودين منفصلين يوصلان معاَ من الطرف p  لكل منهما .؟ وضحي إجابتك ....

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10

11

س1: تدَّعي أحد المواقع الإلكترونية أن العلماء سيكونون قادرين على إخضاع الحديد للانشطار النووي هل يمكن أن يكون هذا الادعاء صحيح فسري ذلك ..

......................................................................................................................................................................................................

س2: وضحي الفرق بين النظائر المشعة التي تنتج اصطناعياَ وتلك التي تنتج طبيعياَ ..

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12